תקציר בסיסים- המרה מכל בסיס לבסיס עשרוני

בסיס עשרוני (10)

בחיי יום יום אנו משתמשים בספרות 0 עד 9 . בסיס זה המכיל את הספרות 0 עד 9 נקרא בסיס עשרוני מכיוון שהוא מכיל 10 ספרות : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

לכל מיקום של סיפרה יש ערך . ( אחדות , עשרות , מאות , אלפים וכו')

| אחדות ( 1=100 ) | עשרות (10=101 ) | מאות (100=102 ) | אלפים (1000=103 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 7 | 2 |

את המספר 2734 בבסיס עשרוני ניתן לפרק  באופן הבא:

1X4   +  10X3  +   100X7   +  1000X2

בצורה זו ניתן לפרק כל מספר בכל בסיס כאשר כמובן  בבסיס 10 ערך כל מיקום משתנה בכפולות של 10 וערך של כל בסיס אחר משתנה בכפולות של אותו בסיס .

מעבר מבסיס כלשהו לבסיס עשרוני.

בסיס בינארי ( 2)

בסיס זה מכיל את הספרות 0, 1 בלבד מכאן שמו בסיס 2 כי הוא מכיל רק שתי ספרות וכל מספר הוא שילוב של שתי הספרות הללו.

נבצע את אותה פעולת פירוק כמו שביצענו בבסיס 10 אך בבסיס 2  נבחין שערך מיקום הספרה הוא כפולות של 2.

דוגמא:  המספר     2( 110011) ניתן להמרה לבסיס 10 באופן הבא:

| 1= 20 | 2= 21 | 4= 22 | 8= 23 | 16= 24 | 32= 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

ערכו העשרוני של המספר הבינארי 2 (110011 ) ניתן לחישוב באופן הבא :

20X1+ 21X1 + 22X0 + 23X0  + 24X 1 + 25X 1

אם נסכם את תוצאת המכפלות נקבל את הערך העשרוני של המספר הבינארי הרשום.

2(110011) =10 (32+16+2+1) =10 (51)

הסדרה המאפיינת ערך מיקום ספרה בבסיס הבינארי היא סדרה הנדסית שכל ערך מקום גדול מקודמו פי 2:

| 1= 20 | 2= 21 | 4= 22 | 8= 23 | 16= 24 | 32= 25 | 64=26 | 128= 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ניתן להמשיך כמובן את הסדרה על פי מספר הספרות במספר הבינארי אותו צריך להמיר לבסיס עשרוני .

תירגול : מהו ערכם העשרוני של  המספרים הבינאריים הבאים :

| הערך העשרוני | 1= 20 | 2= 21 | 4= 22 | 8= 23 | 16= 24 | 32= 25 | 64=26 | 128= 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128+16+2+1=147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32+8+4+2+1=46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32+16 = 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

בסיס אוקטלי ( 8 )

בסיס זה מכיל את הספרות 0,1,2,3,4,5,6,7 . הבסיס האוקטלי נקרא גם בסיס 8 מכיוון שהוא מכיל 8 ספרות בלבד.

נבצע פעולת פירוק למספר בבסיס אוקטלי כפי שביצענו בבסיס העשרוני רק שכאן כמובן במקום 10 נרשום 8.

דוגמא : המספר 8(340 ) ניתן להמרה לבסיס עשרוני באופן הבא:

| 1= 80 | 8= 81 | 64= 82 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 3 |

ערכו של המספר 8(340 ) בבסיס 10 הוא:

0X80 + 4X81 +3X 82

אם נסכם את תוצאת המכפלות נקבל את הערך העשרוני של המספר האוקטלי:

8(340 )= 10 (64X 3 + 8 X 4 + 1X 0 )

8(340 )= 10 (224)

תירגול : רשום את ערכם העשרוני של המספרים בבסיס האוקטלי:

| ערך עשרוני | 1= 80 | 8= 81 | 64= 82 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16+0=16 | 0 | 2 | 0 |
| 64+48+4=116 | 4 | 6 | 1 |
| 40+8=48 | 8 | 5 | 0 |

בסיס הקסדצימלי (16)

בסיס זה מכיל 16 ספרות . 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ועוד 10=A , 11=B , 12=C , 13=D , 14= E , 15= F . נשים לב לעובדה שהחל מהמספר 10 אנו מבטאים את המספרים באותיות אנגלית .

נבצע פעולת פירוק למספר בבסיס הקסדצימלי כפי שביצענו בבסיס העשרוני רק שכאן כמובן במקום 10 נרשום 16.

דוגמא : המספר 16(A4 ) ניתן להמרה לבסיס עשרוני באופן הבא:

| 1= 160 | 16= 161 |
| --- | --- |
| A=10 | 4 |

ערכו של המספר 16(A4 ) בבסיס 10 הוא:

10X160 + 4X161

אם נסכם את תוצאת המכפלות נקבל את הערך העשרוני של המספר ההקסדצימלי:

16(A4 )= 10 (1X 10 + 16 X 4)

16(A4 )= 10 (74)

תירגול : רשום את ערכם העשרוני של המספרים בבסיס הקסדצימלי:

| ערך עשרוני | 1= 160 | 16= 161 | 256= 162 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32+0=32 | 0 | 2 | 0 |
| 256+96+4=356 | 4 | 6 | 1 |
| 80+8=88 | 8 | 5 | 0 |