חיבור וחיסור בינארי

כללי החיבור הבינארי:

0+0= 0

0+1= 1

1+0= 1

1+1= (2)10=(1 0)2

# 1+1+1= (3)10=(11)2

# דוגמאות :

|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 74-------> |
|  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 56-------> |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130------> |

|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 25-------> |
|  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 23-------> |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 48-------> |

# חיסור

כללי החיסור הבינארי:

0-0=0

1-0=1

1-1=0

0-1=1 במקרה זה שעלינו להלוות  כדי לבצע את החיסור עלינו לבדוק שאכן הפריטה שלנו נכונה . אם לדוגמא הלוונו 1 שערך המקום שלו הוא 16 על פי הסדרה הבינארית אז עלינו לבדוק שסכום החלוקה שלנו בפריטה ייתן את הערך 16 בחזרה.

דוגמא עשרונית כדי שנבין את סיפור הפריטה:

| 1 | 10 | 100 | 1000 | ערך המיקום |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 9 |  | הפריטה |
| 0 | 0 | 0 | 1 | מספר ראשון |
| 6 | 7 | 8 |  | פחות מספר שני |
| 4 | 2 | 1 | 0 | תוצאה |

שימו לב שלווינו 1 שערכו העשרוני הוא 1000 ולכן פרטנו אותו ל 9 מאות ו 9 עשרות ו 10 אחדות שנותנים יחד חזרה את ה 1000 שלווינו . אותה שיטה עובדת גם בבסיס הבינארי .

דוגמא בינארית כדי שנבין את סיפור הפריטה:

| 1 | 2 | 4 | 8 | ערך המיקום |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1 |  | הפריטה |
| 0 | 0 | 0 | 1 | מספר ראשון |
| 1 | 1 | 1 |  | פחות מספר שני |
| 1 | 0 | 0 | 0 | תוצאה |

כאן לווינו 1 שערכו הבינארי הוא 8 ולכן פרטנו אותו לפעם אחת 4 ,פעם אחת 2 ופעמיים 1 שבסה"כ יחד נותנים את ה 8 שלווינו .

חיבור וחיסור הקס דצימלי:

צריך לשים לב לעובדה ש : (16)10=(10)16 ולכן כאשר תוצאת החיבור היא 16 עשרוני עלינו לרשום 0 בתוצאה ולהעביר 1 לספרה הבאה . כאשר התוצאה גדולה מ 16 עלינו להחסיר 16 מהתוצאה שאותו נעביר כ 1 לספרה הבאה ואת תוצאת החיסור לכתוב בתוצאת התרגיל.

אותו 1 שהעברנו ערכו בעצם 16 על פי הסדרה ההקס דצימלית . כך גם בחיסור כאשר מלווים 1 צריך לראות מהו ערכו של אותו 1 ולפרק אותו בהתאם .

דוגמאות חיבור:

| 16 | 0) | (F |  | 240------> | A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + |  |
| 16 | 0) | (4 |  | 64-------> |  |
| 16 | 0) | 3 | (1 | 304------> |  |
| 16 | 3) | (5 |  | 84-------> | B. |
|  |  |  |  | + |  |
| 16 | 1) | (6 |  | 97-------> |  |
| 16 | 4) | (A |  | 181------> |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | D) | (7 |  | 125------> | C. |
|  |  |  |  | + |  |
| 16 | 5) | (4 |  | 69-------> |  |
| 16 | 2) | (C |  | 194------> |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 2) | (6 |  | 98------> | D. |
|  |  |  |  | + |  |
| 16 | F) | (2 |  | 47-------> |  |
| 16 | 1) | (9 |  | 145------> |  |

דוגמאות חיסור:

| 16 | B) | (E |  | 235------> | A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - |  |
| 16 | 1) | (4 |  | 65-------> |  |
| 16 | A) | (A |  | 170------> |  |
| 16 | 9) | (3 |  | 57-------> | B. |
|  |  |  |  | - |  |
| 16 | 7) | (1 |  | 23-------> |  |
| 16 | 2) | (2 |  | 34------> |  |
|  |  | 16 |  |  |  |
|  | 16 | 4 |  |  |  |
| 16 | 4) | 5 | (1 | 340------> | C. |
|  |  |  |  | - |  |
| 16 | A) | (9 |  | 154------> |  |
| 16 | A) | (B |  | 186------> |  |
| 16 | 4) | (5 |  | 84------> | D. |
|  |  |  |  | - |  |
| 16 | 0) | (3 |  | 48-------> |  |
| 16 | 4) | (2 |  | 36-------> |  |

# Text boxes

עובר להבא בתור

תוצאה

עובר להבא בתור

תוצאה