שער.........................................................................1

תוכן עניינים...............................................................2

רקע עיוני...............................................................4-3

מהלך ניסוי.............................................................5-7

מסקנות ...................................................................8

(באנגלית: Multimeter) הוא מכשיר מדידה שתפקידו למדוד גדלים חשמליים

כגון מתח, זרם, התנגדות, קיבול והשראות. מכונה לעתים "אוומטר" (AVOmeter) מתוך ראשי התיבות של היחידות של הגדלים הנמדדים - A (אמפרים), V (וולטים) ו-O (אוהמים).

התצוגה ברב-מודד היא באחת משתי שיטות:

- רב-מודד אנלוגי, מציג את הקריאה על ידי מחט שמוזזת בצורה מגנטית ביחס לגודל החשמלי הנמדד, ומציגה את הגודל הנמדד על מסך התצוגה.

- רב-מודד דיגיטלי, פועל על עיקרון של המרת אותות אנלוגיים לדיגיטליים.

יתרונו הגדול של רב-מודד דיגיטלי על האנלוגי הוא בכך שהוא מאפשר ממשק עם רכיבים דיגיטליים אחרים, כדוגמת מחשב.

רב מודד מאגד למעשה מספר מכשירי מדידה. הדגמים הבסיסיים מאגדים בדרך-כלל: מד-מתח, מד-זרם ומד-התנגדות. המכשירים המתקדמים יותר מאגדים מודדים נוספים.

- כאשר רוצים למדוד מתח מחברים את הרב-מודד במקביל לרכיב הנמדד, כדי שהמתח הנופל על הרכיב לא יושפע מחיבור הרב -מודד. במצב זה מתפקד המכשיר כוולטמטר.

- כאשר רוצים למדוד זרם מחברים את הרב-מודד בטור לרכיב הנמדד, כדי שהזרם הזורם דרך הרכיב לא יושפע מהרב-מודד. במצב זה מתפקד המכשיר כאמפרמטר.

- כאשר רוצים למדוד התנגדות מחברים את הרב-מודד במקביל לרכיב הנמדד, בזמן שהרכיב איננו מחובר למקור מתח. במצב פעולה זה מפיל הרב-מודד מתח על הרכיב ומודד את התנגדותו. במצב זה מתפקד המכשיר כאוהם-מטר.

תפקידו של ספק מתח הוא לספק לנו מתח למעגל. על פי קביעת המתח שתעשה על ידי החניך. את המתח אנו נראה בתצוגת הספק. הספק שלנו מורכב מ-3 ספקים פנמיים מקסימום מתח בכל ספק

מטריצה, ספק מתח, רב מודד, נגדים:

מחשבון, מחברת, כלי כתיבה

בניסוי זה הוכחנו  את חוק הזרמים של קירכהוף שאומר:

הרכבנו מעגל על המטריצה:

*שמנו לב שנגד R1  בטור ל R2 ונגד R2 מחובר במקביל ל R3 ו R4 שהם

מחוברים בטור.

* את הזרם הכללי במעגל ניתן למדוד אותו רק בנגד R1 כי אח"כ הזרם מתפצל.

| התנגדות כללית | מתח הנמדד על פני הנגד | זרם הנמדד על פני הנגד | נגדים |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | 2.1 V | 2.14 MA | R1 |
| 4.6 | 2.64V | 1.35 MA | R2 |
| 4.6 | 5.24V | 1.34 MA | R3 |
| 4.6 | 7.92V | 0.87 MA | R4 |

מדידת התנגדות כללית של המעגל:

מדידת מתח על הנגדים:

בהתחלה יש לחבר את ספק המתח למעגל (רגל הפלוס לנגד הראשון ורגל המינוס לנגד האחרון)

אאחר כך מכשיר המדידה יראה על מדידת מתח ישר

ואחר כך באמצעות הרב מודד נמדד את המתח על כל נגדי המעגל.

מדידת מתח על הנגדים:

מדידת זרם על הנגדים:

חוק הזרמים של קירכהוף כמו שלמדנו אומר סכום הזרמים שנכס שווה לסכום הזרמים שיוצא מהצומת.

ולכן הזרם הכללי IT   יזרום רק על נגד R1. והזרם שבנגדR1  יתפצל בנגד R3 ובנגדים R 2,4 הם ביחד כי הם בטור.

מדידת זרם על הנגדים:

חיברנו למעגל מתח (ספק מתח של 19 וולט)

כיוונו את הרב מודד למצב של זרם כלומר מדידת זרם במתח ישר

הרמנו את הרגל של הנגד שרצינו למדוד ואת המינוס של הרב מודד חיברנו למקום שבו הרמנו את רגל הנגד (סגרנו מעגל)  ועם הפלוס של הרב מודד חיברנו לרגל של הנגד אשר נמצא באוויר

- היום הכרנו את חוק הזרמים של קירכוהוף שאומר סכום הזרמים  שנכנס לצומת

שווה לסכום הזרמים שיוצא מהצומת.

ב- בחיבור טורי הזרם על הנגדים תמיד יהיה שווה.

ג- בחיבור מקבילי תמיד יהיה שווה המתח על הנגדים אשר נמצאים במקביל.

ד- מתח מודדים במקביל על הנגד.

ה- זרם מודדים בטור לנגד.

# Text boxes

R1=1kΏ, R2=2kΏ, R3=4kΏ R4=10 kΏ

32v